Перемычки на ISA

| Перемычка | Назначение | Default |
| --- | --- | --- |
| M 29, M 15, M 16, M17 | При работе по RS - 485 |  |
| M 26 | Включение/ выключение управлением индикатора 16 с панели. - управление с компьютера 2-3 – управление с панели ISA | 2-3 |
| M 7 | Включение/ выключение управлением звуковым сигналом с панели. - управление с компьютера 2-3 – управление с панели ISA | 2-3 |
| M25 M2 M3 M8 | Отключение звукового сигнала для различного типа ошибок (перемычка M7 в положении 2-3) Синий (Срочные) Красный (полусрочные) Желтый (Несрочные) Белый (MPS) | Перемычки установлены |